Ручные лебедки серии РЛ.

На протяжении более 50 лет АО «ВМП «АВИТЕК» производит грузоподъемное оборудование для авиационной техники, выпускаемой крупнейшими предприятиями Российского авиастроения. В списке предприятий-партнеров числятся такие гиганты промышленности, как «ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»,                   ПАО «Туполев», АО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ»,               ПАО «Казанский вертолётный завод» и многие другие.

Благодаря огромному опыту и современному технологическому парку оборудования, ОКБ нашего предприятия на базе изделий, устанавливаемых на авиационную и военную технику, разработаны и запущены в серийное производство ручные лебедки гражданского назначения серии РЛ: РЛ-500/1000-15/60 грузоподъемностью до 1 тонны, РЛ-500/125 грузоподъемностью 500/125 кг  и РЛ-1500 грузоподъемностью до 1,5 тонн. Начало серийных продаж – 2001 г.

Высокая надежность лебедок обеспечивается использованием высококачественных материалов и передовых технологий в производстве. На предприятии действует Система менеджмента качества, обеспечивающая сквозной контроль производства от входного контроля материалов и ПКИ, пооперационного контроля в процессе изготовления изделий до приемо-сдаточных испытаний готовых изделий.

Назначение: строительно-монтажные работы, в т.ч. монтаж вышек мобильной связи, обслуживание нефте- и газопроводов, проведение ремонтно-спасательных работ МЧС, прокладка кабелей различного назначения, железнодорожный и автомобильный транспорт, морской и речной флот, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.

Лебедки рекомендованы для применения на объектах, где предъявляются повышенные требования к безопасности проведения работ, а также при работах в условиях эксплуатации в течение длительного периода времени в широком диапазоне температур от + 40 до - 60 градусов Цельсия.

Дополнительные преимущества лебедок серии РЛ:

Надежность:

- подвижные части механизма закрыты, что исключает попадание внутрь механизма случайных предметов.

Безопасность:

- лебедка укомплектована ручкой со стопорным механизмом, что предотвращает самопроизвольное опускание груза без воздействия на рукоятку ручного привода.

Удобство пользования:

- поворотная головка ручки лебедки может разворачиваться вокруг своей оси и фиксировать ручку в нескольких положениях.

Гарантии изготовителя

- гарантия  2 года со дня продажи, но не более 4 лет со дня изготовления; срок службы – 4 года, считая с даты продажи,

Отзывы покупателей

- ЗАО НТЦ «Редуктор» отметило в своем отзыве за 2018 г., что рекламаций на лебедки серии РЛ не было в течение 20 лет.

Технические характеристики ручных лебедок серии РЛ

| Модель лебедки | РЛ-500/1000-15 | РЛ-500/1000-60 | РЛ-1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 500 | 1500 |
| Вместимость барабана, м | 15 | 60 | 39 |
| Длина каната и вид заделки (крюк/коуш) оговариваются договором на поставку РЛ-500/1000-15 и РЛ-500/1000-60 | 15-40 м | 60-80 м | 45 м (коуш) |
| Средняя скорость подъема/спуска груза при вращении ручки 35 об/мин, м/мин - без применения полиспаста - с применением полиспаста | 1,5 0,75 | 1,5 0,75 |  |
| Средняя скорость подъема/спуска груза при вращении ручки 45 об/мин, м/мин |  |  | 0,4 |
| Масса (без каната), кг | 15 | 20 | 73 |
| Температурный диапазон работы, °С | -60/+40 | -60/+40 | -50/+50 |
| Усилие на ручке, кгс | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр каната, мм | 5 | 5 | 9,9 |
| Габаритные размеры (без ручки), мм | 220х230х215 | 290х230х215 | 580х410х448 |

Лебедка РЛ-1500

Лебедка ручная РЛ-500/125

### Лебедка РЛ-500/125 разработана на базе РЛ-500/1000-15/60 и предназначена для подъема, опускания и перемещения грузов в диапазоне температур от минус 60 до плюс 40˚ С. Лебедка имеет две передачи для подъема грузов и несколько вариантов исполнения, которые отличаются заделкой конца каната и его длиной, может комплектоваться удлинителем ручки.

Для улучшения укладки троса на барабане и исключения его распушения имеются два подпружиненных ролика.

Отличительные характеристики лебедки РЛ-500/125 от РЛ-500/1000-15/60:

-	два режима (передачи) подъема груза, что обеспечивает более высокую скорость подъема груза (4,375 м/мин на 1-й передаче, 1,5 м/мин на 2-й);

-	пять вариантов исполнения; основное отличие при исполнении вариантов - комплектация удлинителем ручки и более длинным тросом;

-	при длине троса от 40 м. диаметр составляет 2,2 мм, что ограничивает во 2-5 варианте грузоподъемность лебедки до 125 кг.

Первый вариант исполнения РЛ-500/125 - это лебедка, отличная от РЛ-500М только двумя режимами подъема (г/п 125кг со скоростью подъема 4.375 м/мин, г/п 500 кг - 1.5 м/мин).

Второй-пятый варианты исполнения - это лебедка грузоподъемностью 125 кг и канатоемкостью 40-50 м с двумя режимами подъема (4.375 м/мин и 1.5 м/мин).

Таким образом, лебедка может использоваться при выполнении работ, предполагающих поднятие (опускание) грузов до 125 кг на высоту (глубину) до 50 м. и грузов до 500 кг. на высоту до 15 м.

Технические характеристики РЛ-500/125

| Вариант испол- нения | Пере-дача | Грузоподъ-емность не более, кг | Скорость подъема груза (при вращении ручки 35 об/мин.), м/мин | Усилие на ручке (при максима-льной нагрузке), кгс | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Заделка троса | Масса лебедки с ручкой и тросом не более, кг | Габаритные размеры без ручки, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 125 | 4,375 | 14 | 15 | 5 | крюк | 16 | 220X230X335 |  |
|  | 2 | 500 | 1,500 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 125 | 4,375 | 14 | 40 | 2,2 | коуш | 16 | 220X230X335 | комплектуется удлинителем ручки |
|  | 2 | 125 | 1,500 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 125 | 4,375 | 14 | 40 | 2,2 | коуш | 14 | 220X230X335 |  |
|  | 2 | 125 | 1,500 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 125 | 4,375 | 14 | 50 | 2,2 | коуш | 16 | 220X230X335 | комплектуется удлинителем ручки |
|  | 2 | 125 | 1,500 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 125 | 4,375 | 14 | 50 | 2,2 | коуш | 14 | 220X230X335 |  |
|  | 2 | 125 | 1,500 | 14 |  |  |  |  |  |  |

| Лебедка РЛ-500/125 | Лебедка РЛ-500/125 с удлинителем ручки |
| --- | --- |